Техническое задание на выполнение работ

по реконструкции ВЛ-0,4 кВ ТП-485 и установке ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Нагорная г. Абакана

  - Общие требования

    - Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан ул. Нагорная;

- Требования к срокам выполнения работ: июль 2012 года – август 2012 года;

- Условия оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60-ти дней после подписания справки формы КС-3, на основании выставленного счета, счет – фактуры.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам: Работы выполнить с учетом требований СНиП в части, не противоречащих федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание).

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: в соответствии с требованиями нормативно – технической документацией.

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию, соответствие ГОСТ, ТУ.

  - Требования к выполнению работ

    - Виды и объемы выполнения работ и материалов:

- Виды выполняемых работ согласно Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания;

- Объемы выполняемых работ согласно Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания;

- Применяемые строительные материалы, оборудование согласно Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания;

  - Требования к участникам

1.3.1.	Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности;

1.3.2.     Участник должен:

- Иметь свидетельство  СРО (саморегулируемые организации строителей), что является допуском к работам по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. У подрядной организации должно быть в наличии Свидетельство о допуске разрешающее производить работы, стоимость которых по одному договору не превышает их планируемую стоимость, исходя из размера внесенного взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации (ч. 7 ст. 55.16 ГрК РФ в новой редакции):

- При планируемой цене договора, не превышающего 10 млн. руб. величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 300 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора свыше 10 млн. руб., но не более 60 млн. руб., величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 500 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора свыше 60 млн. руб., но не более 500 млн. руб., величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 1000 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора свыше 500 млн. руб., но не более 3000  млн. руб., величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 2000 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора свыше 3 000 млн. руб., но не более 10000 млн. руб., величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 3000 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора 10 000 млн. руб. и более, величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 10 000 тыс. руб.

- Выполнить испытание и наладку оборудования для предъявления объекта Ростехнадзору по РХ.

- Предоставить разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, выданное Ростехнадзором по РХ.

- Выполнить работы  из  материалов и оборудования подрядчика.

- Наличие у персонала группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.

  - Требования к составу конкурентного предложения участника

1.4.1.	Требования к составу конкурентного предложения участника изложены в закупочной документации.

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ

по реконструкции ВЛ-0,4 кВ ТП-485 и установке ТП-10/0,4 кВ

для электроснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Нагорная г. Абакана

| Ведомость демонтажных работ |
| --- |
| №поз-ии | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Примеч. |
|  | ВЛ-10кВ (ВЛ-10/0,38кВ) |  |  |  |
| 1 | Провод защищенный алюминиевый СИП3-95 мм | км/т | 0,12/0,03 | Без стоимости |
| 2 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ с трансформатором | шт | 1 |  |
|  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 1 | Провод неизолированный алюминиевый А-16 | км/т | 0,864/0,037 |  |
| 2 | Опора деревянная без ж/б приставки, промежуточная | шт | 1 |  |
| 3 | Опора деревянная на ж/б приставке, промежуточная | шт | 7 |  |
| 4 | Опора деревянная на ж/б приставке, анкерная | шт | 1 |  |
| 5 | Ответвление к вводу в жилой дом проводом А-16мм | шт/км | 8/0,32 |  |
| 6 | Ответвление к вводу в жилой дом Кабелем АВВГ 2х16мм | шт/кг | 5/0,1 | Без стоимости |
| 7 | Ответвление к вводу в жилой дом Кабелем АВВГ 4х16мм | шт | 8/0,16 | Без стоимости |

| Ведомость монтажных работ |
| --- |
| №поз-ии | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Примеч. |
|  | ВЛ-10 кВ |  |  |  |
| 1 | Провод алюминиевый СИП3-95мм | км | 0,12 | Без стоимости |
| 2 | Провод алюминиевый СИП3-95мм | км | 0,03 |  |
| 3 | Опора ж/б 2-стоечная 10кВ СВ-110-5 | шт | 1 |  |
| 4 | Плита П-3и | шт | 2 |  |
| 5 | Траверса ТМ52 | шт | 1 |  |
| 6 | Хомут Х1 | шт | 1 |  |
| 7 | Кронштейн У1 | шт | 1 |  |
| 8 | Стяжка Г1 | шт | 1 |  |
| 9 | Проводник ЗП1 | м | 2 |  |
| 10 | Штыревой изолятор ШФ-20Г | шт | 6 |  |
| 11 | Колпачок К9 | шт | 6 |  |
| 12 | Спиральная вязка типа СВ70 | шт | 6 |  |
| 13 | Плашечный зажим CD35 | шт | 1 |  |
| 14 | Уголок (L=2,5м) 50х50х5мм | шт/кг | 2/18,8 |  |
| 15 | Горизонтальный заземлитель сталь полоса 40х4 | м/кг | 5/6 |  |
| 16 | Спуск по опоре сталь 10мм | м/кг | 22/13,2 |  |
| 17 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400нУХЛ | шт | 1 |  |
| 18 | Трансформаторная подстанция КТПк 630/10/0,4 кВ | шт | 1 |  |
|  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 1 | Опора ж/б 0,4кВ 1-стоечная 0,4 кВ СВ-110-5 | шт | 11 |  |
| 2 | Опора ж/б 0,4кВ 2-стоечная 0,4 кВ СВ-110-5 | шт | 4 |  |
| 3 | Опора ж/б 0,4кВ 3-стоечная 0,4 кВ СВ-110-5 | шт | 1 |  |
| 4 | Плита П-3и | шт | 11 |  |
| 5 | Кронштейн У1 | шт | 6 |  |
| 6 | Провод самонесущий с алюминиевыми жилами СИП-2А 3х95+1х95 | км | 0,472 |  |
| 7 | Ограничитель перенапряжений ОПНп-0,38кВ | шт | 3 |  |
| 8 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 13,1 |  |
| 9 | Бугель NB20 | шт | 19 |  |
| 10 | Лента F207 | м | 52 |  |
| 11 | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт | 12 |  |
| 12 | Зажим Р72 для ЗП6 | шт | 16 |  |
| 13 | Ремешок Е778 | шт | 49 |  |
| 14 | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт | 6 |  |
| 15 | Натяжной зажим РА2200 | шт | 11 |  |
| 16 | Плашечный зажим CD35 | шт | 34 |  |
| 17 | Скрепа NC20 | шт | 33 |  |
| 18 | Анкерный кронштейн СА16 | шт | 16 |  |
| 19 | Натяжной зажим DN123 | шт | 16 |  |
| 20 | Зажим Р645 | шт | 64 |  |
| 21 | Ответвление к вводу в жилой дом СИП2А-2х16 | шт/км | 8/0,16 |  |
| 22 | Ответвление к вводу в жилой дом АВВГ-2х16 | шт/км | 5/0,1 | Без стоимости |
| 23 | Ответвление к вводу в жилой дом АВВГ-4х16 | шт | 8/0,16 | Без стоимости |
| 24 | Уголок (L=2,5м) 50х50х5мм | шт/кг | 8/75,2 |  |
| 25 | Горизонтальный заземлитель сталь полоса 40х4 | м/кг | 8/9,6 |  |
| 26 | Спуск по опоре сталь 10мм | м/кг | 11/6,6 |  |
| 27 | Зажим ответвительный ОА-3-2 | шт | 8 |  |
| 28 | Зажим ответвительный РС 481 | шт | 12 |  |
| 29 | Швеллер 10П | м/кг | 15/128,8 |  |
|  | КЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 1 | Кабель бронированный алюминиевый АВБбШв 4х185 | км | 0,039 |  |
| 2 | Комплект переходной муфты 4СПТСИП-70/240 | шт | 1 |  |
| 3 | Муфта концевая внутренней установки 4ПКВТп-185 | шт | 1 |  |
| 4 | Кожух для защиты кабеля (L=2,5м) | шт | 1 |  |
| 5 | Асбестоцементная труба (D=100мм) | шт | 1 |  |

Перечень оборудования, изделий и материалов

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измере-ния | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. ВЛ-10кВ |  |  |  |
| 1.1 | Стойка ж/б СВ-110-5 | 3.407.1-143.7.2 СБ | шт | 2 |
| 1.2 | Плита П-3и |  | шт | 2 |
| 1.3 | Провод алюминиевый защищенный СИП3-95мм |  | км | 0,03 |
| 1.4 | Изолятор ШФ-20Г | ГОСТ 1232-93 | шт | 6 |
| 1.5 | Колпачок К9 УХЛ1 | ТУ 36-1021-85 | шт | 6 |
| 1.6 | Траверса ТМ52 | ТУ 3449-013-40064547- 2001 | шт | 1 |
| 1.7 | Кронштейн У1 | ГОСТ 6490-93 | шт | 1 |
| 1.8 | Хомут Х1 | ТУ 3449-013- 40064547-01 | шт | 1 |
| 1.9 | Вязка спиральная CB70 |  | шт | 6 |
| 1.10 | Сталь угловая 50х50х5 (L=2,5м) | ГОСТ 8509-86 | шт/кг | 2/18,8 |
| 1.11 | Сталь полосовая 40х4 мм | ГОСТ 103-76 | м/кг | 5/6 |
| 1.12 | Сталь круглая 10мм |  | м/кг | 22/13,2 |
| 1.13 | Плашечный зажим CD35 |  | шт | 1 |
| 1.14 | Стяжка Г1 |  | шт | 1 |
| 1.15 | Проводник ЗП1 |  | м | 2 |
| 1.16 | Разъединитель РЛНТД-1-10Б/400НУХЛ1 |  | шт | 1 |
| 1.17 | Трансформаторнаф подстанция КТПк 630/10/0,4 кВ УХЛ2 |  | шт | 1 |
|  | Арматура для подстанции |  |  |  |
| 1.18 | Горизонтальный заземлитель сталь полосовая 40х4 |  | м/кг | 48/60 |
| 1.19 | Уголок (L=2,5м) 50х50х5 |  | шт/кг | 14/135 |
|  | 2. ВЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 2.1 | Стойка ж/б СВ-110-5 | 3.407.1-143.7.2 СБ | шт | 22 |
| 2.2 | Плита П-3и |  | шт | 11 |
| 2.3 | Кронштейн У1 |  | шт | 6 |
| 2.4 | Провод алюминиевый защищенный СИП2А-3х95+1х95 |  | км | 0,472 |
| 2.5 | Ограничитель перенапряжений ОПНп-0,38 |  | шт | 3 |
| 2.6 | Заземляющий проводник ЗП6 |  | м | 13,1 |
| 2.7 | Бугель NB20 |  | шт | 19 |
| 2.8 | Лента F207 |  | м | 52 |
| 2.9 | Комплект промежуточной подвески ES1500E |  | шт | 12 |
| 2.10 | Зажим Р72 для ЗП6 |  | шт | 16 |
| 2.11 | Ремешок Е778 |  | шт | 49 |
| 2.12 | Анкерный зажим CS10.3 |  | шт | 6 |
| 2.13 | Натяжной зажим РА2200 |  | шт | 11 |
| 2.14 | Плашечный зажим CD35 |  | шт | 34 |
| 2.15 | Скрепа NC20 |  | шт | 33 |
| 2.16 | Анкерный кронштейн СА16 |  | шт | 16 |
| 2.17 | Натяжной зажим DN123 |  | шт | 16 |
| 2.18 | Зажим Р645 |  | шт | 64 |
| 2.19 | Провод алюминиевый с алюминиевыми жилами СИП2А-2х16 |  | км | 0,16 |
| 2.20 | Уголок (L=2,5м) 50х50х5мм |  | шт/кг | 8/75,2 |
| 2.21 | Горизонтальный заземлитель сталь полоса 40х4 |  | м/кг | 8/9,6 |
| 2.23 | Сталь круглая 10мм |  | м/кг | 11/6,6 |
| 2.24 | Зажим ответвительный ОА-3-2 |  | шт | 8 |
| 2.25 | Зажим ответвительный РС 481 |  | шт | 12 |
| 2.26 | Швеллер 10П |  | м/кг | 15/128,8 |
|  | 3. КЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 3.1 | Кабель бронированный алюминиевый АВБбШв 4х185 |  | км | 0,039 |
| 3.2 | Комплект переходной муфты 4СПТСИП-70/240 |  | шт | 1 |
| 3.3 | Муфта концевая внутренней установки 4ПКВТп-185 |  | шт | 1 |
| 3.4 | Кожух для защиты кабеля (L=2,5м) |  | шт | 1 |
| 3.5 | Асбестоцементная труба (D=100мм) |  | шт/м | 1/4 |