Техническое задание

на выполнение  работ по строительству, монтажу, реконструкции, капитальному ремонту и производству пуско-наладочных работ в ТП-10/0,4кВ, РТП-10/0,4кВ, РП-10/0,4кВ,                 ЛЭП-10/0,4кВ.

  - Общие требования:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

- Требования к срокам выполнения работ: работы выполнять с момента подписания рамочного соглашения до 31 декабря 2014 года. Срок выполнения работ  по каждому объекту определяется   документацией  по закрытым запросам предложений;

- Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации;

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- Требования к персоналу Подрядчика: персонал,  производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.

  - Описание работ:

  - В объем  выполняемых работ, оказываемых услуг входит:

| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ |
| --- |
|  | Выполнение инженерных изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП) |
|  | Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ |
|  | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Демонтаж ответвлений к жилым домам |
|  | Демонтаж ОПН |
|  | Вывоз демонтированных материалов и мусора |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Установка плит П-3и для опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Установка ОПН |
|  | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ |
|  | Монтаж ответвлений к жилым домам |
|  | Устройство заземления опор |
|  | Переустройство кабельных выходов из ТП, РТП |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |
|  | Выполнение инженерных изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия |
|  | Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров (с последующим восстановлением) |
|  | Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением) |
|  | Земляные работы для КЛ-10кВ |
|  | Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта и мусора |
|  | Устройство постели для КЛ-0,4 кВ в траншее |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-0,4 кВ |
|  | Прокладка КЛ-0,4 кВ |
|  | Установка муфт |
|  | Монтаж защитных кожухов |
|  | Испытание КЛ-0,4 кВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ |
| Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих) |
|  | Выполнение инженерных изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия |
|  | Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров (с последующим восстановлением) |
|  | Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением) |
|  | Земляные работы для КЛ-10кВ |
|  | Вывоз демонтированных материалов, излишек грунта и мусора |
|  | Устройство постели для КЛ-10 кВ в траншее |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-10 кВ |
|  | Прокладка КЛ-10 кВ |
|  | Покрытие КЛ-10 кВ в траншее кирпичом |
|  | Установка муфт |
|  | Монтаж защитных кожухов |
|  | Испытание КЛ-10 кВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ |
| Реконструкция ВЛ-10кВ |
|  | Выполнение инженерных изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП) |
|  | Демонтаж проводов ВЛ-10 кВ |
|  | Демонтаж опор ВЛ-10 кВ |
|  | Демонтаж разрядников |
|  | Демонтаж разъединителей |
|  | Вывоз демонтированных материалов |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ |
|  | Установка плит П-3и для опор ВЛ-10 кВ |
|  | Установка разрядников |
|  | Установка разъединителей |
|  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ |
|  | Устройство заземления опор |
|  | Переустройство кабельных выходов из ТП и РТП Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора. |
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ, РТП-10/0,4 кВ. |
|  | Выполнение инженерных изысканий |
|  | Выполнение проектной документации |
|  | Демонтаж ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ/ РТП-10/0,4 кВ |
|  | Вывоз демонтированных материалов и мусора |
|  | Устройство заземления ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ/ РТП-10/0,4 кВ |
|  | Устройство фундаментов ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ/ РТП-10/0,4 кВ |
|  | Установка ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ/ РТП-10/0,4 кВ/ РТП-10/0,4 кВ |
|  | Монтаж оборудования и материалов в ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ/ РТП-10/0,4 кВ |
|  | Пусконаладочные работы ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ/ РТП-10/0,4 кВ |

| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |
| --- |
|  | Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП) |
|  | Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ |
|  | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Демонтаж ответвлений к жилым домам |
|  | Демонтаж ОПН |
|  | Вывоз демонтированных материалов |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Установка плит П-3и для опор ВЛ-0,4 кВ |
|  | Установка ОПН |
|  | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ |
|  | Монтаж ответвлений к жилым домам |
|  | Устройство заземления опор |
|  | Переустройство кабельных выходов из ТП и РТП |
| Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ |
|  | Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП) |
|  | Демонтаж проводов ВЛ-10 кВ |
|  | Демонтаж опор ВЛ-10 кВ |
|  | Демонтаж разрядников |
|  | Демонтаж разъединителей |
|  | Вывоз демонтированных материалов |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ |
|  | Установка плит П-3и для опор ВЛ-10 кВ |
|  | Установка разрядников |
|  | Установка разъединителей |
|  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ |
|  | Устройство заземления опор |
|  | Переустройство кабельных выходов из ТП и РТП |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов |
|  | Сушка обмоток силовых трансформаторов |
|  | Очистка от грязи и ржавчины |
|  | Покраска вручную в 2 слоя силовых трансформаторов |
|  | Замена изношенных деталей |
|  | Пусконаладочные работы |
| Капитальный ремонт ТП, РТП |
|  | Ремонт силовых трансформаторов |
|  | Ремонт рубильников |
|  | Ремонт автоматических выключателей |
|  | Ремонт выключателей нагрузки |
|  | Ремонт разъединителей |
|  | Ремонт щитов 10 кВ / 0,4 кВ |
|  | Окраска оборудования ТП, РТП |
|  | Рихтовка шин |
|  | Ремонт повторного заземления |
|  | Ремонт концевых заделок |
|  | Нанесение диспетчерских наименований на ТП |
|  | Маркировка кабеля |
|  | Очистка кабельных каналов |
|  | Монтаж кабеля в ТП, РТП |
|  | Ремонт освещения |
|  | Уборка мусора вокруг ТП, РТП |
|  | Уборка травы вокруг ТП, РТП |
|  | Уборка снега вокруг ТП, РТП |
|  | Монтаж предупредительных плакатов |
|  | Монтаж металлоконструкций |
|  | Монтаж ограждения трансформатора |
|  | Пусконаладочные работы |
| Капитальный ремонт ТП, РТП (строительная часть) |
|  | Замена дверных полотен ТП, РТП |
|  | Устройство кровель ТП, РТП |
|  | Ремонт штукатурки внутри здания ТП, РТП |
|  | Ремонт штукатурки на фасаде ТП, РТП |
|  | Грунтовка стен ТП, РТП |
|  | Окраска водоэмульсионными составами стен и потолков ТП, РТП |
|  | Устройство стяжек: цементных |
|  | Устройство опалубки |
|  | Устройство отмостки ТП, РТП |
|  | Заделка деформационных швов в ТП, РТП |
| Капитальный ремонт КЛ-10 кВ |
|  | Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия |
|  | Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров (с последующим восстановлением) |
|  | Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением) |
|  | Земляные работы для КЛ-10кВ |
|  | Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта и мусора |
|  | Устройство постели для КЛ-10 кВ в траншее |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-10 кВ |
|  | Прокладка КЛ-10 кВ |
|  | Покрытие КЛ-10 кВ в траншее кирпичом |
|  | Установка муфт |
|  | Монтаж защитных кожухов |
|  | Испытание КЛ-10 кВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ |
| Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ |
|  | Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия |
|  | Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров (с последующим восстановлением) |
|  | Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением) |
|  | Разработка механизировано и вручную траншей для прокладки КЛ-0,4 кВ (с последующей засыпкой) |
|  | Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта |
|  | Устройство постели для КЛ-0,4 кВ в траншее |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-0,4 кВ |
|  | Прокладка КЛ-0,4 кВ |
|  | Покрытие КЛ-0,4 кВ в траншее кирпичом |
|  | Установка муфт |
|  | Монтаж защитных кожухов |
|  | Испытание КЛ-0,4 кВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель группы организации закупок | _______________ | С.В. Сухарев |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ПТО | _______________ | А.А. Ханин |
| Зам. главного инженера по ремонту | _______________ | Э.А. Меркушев |